#### Oprava vodovodu

#### v obci BUK

Dovolujeme si Vám oznámit, že od října do prosince letošního roku budou v úseku od kapličky po horní park probíhat stavební práce spojené s obnovou vodovodního potrubí vč. přepojení vodovodních přípojek na nový řad a zapravení povrchů.

Převážně budou práce prováděny pomocí bezvýkopové technologie Bertlining, tj. vtahováním nového potrubí z tvárné litiny do potrubí stávajícího. Tato metoda byla zvolena za účelem zminimalizování zásahu do pozemků, byť ani ta se neobejde bez výkopových prací, jako jsou pracovní jámy pro umístění stroje, potrubí, propojení domovních  přípojek, sondy v místě křížení s ostatními inženýrskými sítěmi či na lomech potrubí.

Jelikož se jedná o výměnu potrubí ve stávající trase, nevyžaduje tato stavba stavební řízení ani stavební povolení.

Dodávka pitné vody bude zajištěna po celou dobu výstavby pomocí náhradního polyetylénového potrubí, vedeném po povrchu pozemků. Plánované odstávky vody budou hlášeny v dostatečném předstihu. Za případné nepředvídatelné omezení dodávky či krátkodobé zhoršení kvality pitné vody se předem omlouváme. Po potřebných zkouškách (tlaková zkouška potrubí, laboratorní rozbory vody – technologická pauza cca 1 týden) na hlavním řadu bude prováděno přepojování domovních vodovodních přípojek. Potrubí na vodovodních přípojkách měněno nebude. Vjezdy k nemovitostem budou zajištěny, případně řešeny individuálně.

Společnost VaK Přerov, a.s. děkuje za vstřícnost a trpělivost projevenou vůči práci společnosti a jejich dodavatelů.

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov

Zástupce: pí. Kovářová, tel. 581 299 115, 775 909 129

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov, spol. s r.o., Pod Lapačem 229/29, Přerov

Stavbyvedoucí: p. Zdráhal, tel. 603 484 923